ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Белохолуницкого городского поселения

Белохолуницкого муниципального района

Кировской области

г. Белая Холуница

Содержание генерального плана Белохолуницкого городского поселения:

Часть 1. Положение о территориальном планировании

1.1.Пояснительная записка

1.2. Карта границ населенных пунктов, функциональных зон и планируемых объектов регионального и местного значений, М 1:25000

Часть 2. Материалы по обоснованию генерального плана Белохолуницкого городского поселения

2.1.Пояснительная записка

2.2. Схема современного использования территории (опорный план) Белохолуницкое городское поселение, М 1:20000

2.3. Схема границ зон с особыми условиями использования территории и территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, границ зон инженерной и транспортной инфраструктур Белохолуницкое городское поселение, М 1:25000

2.4. Схема границ зон с особыми условиями использования территории, объектов культурного наследия и территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера г. Белая Холуница, М 1:5000

Часть 1 Положение о территориальном планировании.

# Оглавление

1.	Общие положения

2.	Функциональное зонирование

3.	Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов регионального и местного значения

## Общие положения

Генеральный план муниципального образования Белохолуницкое городское поселение Белохолуницкого муниципального района Кировской области разработан в соответствии с договором № С-17-057, заключенным между администрацией  Белохолуницкого городского поселения Белохолуницкого района Кировской области и ООО «Инженерная фирма «Стройпроект».

Генеральный план муниципального образования Белохолуницкое городское поселение Белохолуницкого  района Кировской области  разработан в соответствии с требованиями:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации (от 19.12.2016 N 445-ФЗ, с изменениями, внесенными Федеральным законом от 21.07.2014 N 219-ФЗ)

- Закона Кировской области «О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области»» от 28.09.2006г. № 44-ЗО (ред. от 12.04.2016),

- Закона Кировской области «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Кировской области от 04.05.2007г. №105-ЗО,

- Закона Кировской области «Об особо охраняемых природных территориях Кировской области» от 08.10.2007г. №169-ЗО,

- Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов (утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011г. №244),

- Местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Белохолуницкое городское поселение Белохолуницкого  района Кировской области»

Подготовка проекта генерального плана осуществлена применительно ко всей территории Белохолуницкого городского поселения.

Генеральный план - документ территориального планирования, который является пространственным отображением программ (стратегий) социально-экономического развития субъекта Российской Федерации, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, программных документов развития муниципальных районов и определяет стратегию градостроительного развития поселения.

В генеральном плане были учтены следующие документы:

- Схема территориального планирования Кировской области;

- Схема территориального планирования Белохолуницкого района;

- Муниципальная программа комплексного развития социальной инфраструктуры Белохолуницкого городского поселения на 2018-2019 годы;

- Муниципальная программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Белохолуницкого городского поселения на 2017-2027 годы;

- схема теплоснабжения Белохолуницкого городского Белохолуницкого района Кировской области на период до 2030 года;

- схема водоснабжения и водоотведения Белохолуницкого городского поселения Белохолуницкого района Кировской области на период до 2030 года;

- местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования Белохолуницкое городское поселение Белохолуницкого района Кировской области»

Генеральный план является градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территории поселения, функциональное зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия, экологическому и санитарному благополучию.

Положения генеральных планов могут использоваться:

- при комплексном решении вопросов социально-экономического развития, разработке и утверждении в установленном порядке программ в области государственного, экономического, экологического, социального, культурного и национального развития Российской Федерации, Кировской области, Белохолуницкого района и Белохолуницкого городского поселения, программы комплексного социально-экономического развития, долгосрочных целевых программ (подпрограмм), реализуемых за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета, а также для приведения перечисленных программ в соответствие с утвержденным генеральным планом поселения;

- при установлении границ муниципальных образований и населённых пунктов, принятии решений о переводе земель из одной категории в другую, планировании и организации рационального использования земель и их охраны, последующей подготовке градостроительной документации других видов;

- при разработке документации по планировке территории, предусматривающей размещение объектов федерального, регионального или местного значения, схем охраны природы и природопользования, схем защиты территорий, подверженных воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, лесных планов, проектов зон охраны объектов культурного наследия, других документов, связанных с разработкой проектов границ зон с особыми условиями использования территорий.

# Функциональное зонирование

Одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности является функциональное зонирование территории. Перспективное функциональное зонирование определяется с учетом сложившегося использования территории, на основании  комплексной оценки по совокупности природных факторов и планировочных ограничений и направлено на повышение инвестиционной привлекательности проектируемой территории.

Настоящим проектом в соответствии со ст. 35 Градостроительного кодекса РФ территория Белохолуницкого городского поселения подразделена на функциональные зоны, выделяемые по преимущественному признаку использования земли и объектов недвижимости. На карте функциональных зон показаны виды зон по функциональному назначению с отображением параметров их планируемого  развития на перспективу.

Учитывая современные требования к функциональному зонированию, в границах Белохолуницкого городского поселения выделены следующие зоны:

- Жилые зоны - предназначены для застройки индивидуальными и блокированными  жилыми домами, малоэтажными домами , индивидуальными гаражами для легковых автомобилей. В жилых зонах допускается размещение  отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

- Общественно – деловые зоны – включают территории объектов делового, общественного и коммерческого назначения, размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов религиозного назначения. Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

- Производственные зоны - предназначены для размещения промышленных, коммунально-складских объектов и сельскохозяйственных предприятий, являющихся источниками выделения в окружающую среду загрязняющих веществ, шума, вибрации и других вредных физических факторов  и  требующих организации  санитарно-защитных  зон.

- Зоны инженерной и транспортной инфраструктур – территории, предназначенные для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур (дороги, сооружения водопровода, теплоснабжения, электроснабжения, связи).

- Зоны  сельскохозяйственного использования – сельскохозяйственные угодья, территории, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

- Зоны рекреационного назначения– территории,  занятые защитными лесами, скверами, парками, прудами, озерами, а также территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом. Зоны, предназначенные для сохранения и использования существующего природного ландшафта в  целях обеспечения охраны окружающей среды и отдыха населения.

- Зоны специального назначения- территории, используемые или предназначенные для размещения кладбищ, скотомогильников и иных объектов, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

# Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения

Для создания на территории сельского поселения благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата, способствующего привлечению инвестиций, обеспечению условий по рациональному использованию ресурсов сельского поселения, образованию новых рабочих мест, обеспечению наибольшей занятости населения в качестве приоритетных направлений экономического развития Белохолуницкого городского поселения предлагаются:

  - сельское хозяйство (молочное животноводство и реализация племенного молодняка с развитием АПК);

  - рекреация (развитие существующей базы Грейт-Филд);

  - разработка минерально-сырьевых ресурсов (песчано-гравийной смеси, строительных песков);

  - лесное хозяйство (лесовосстановление и лесопереработка);

  - предупреждение чрезвычайных ситуаций.

Таблица № 3.1. Планируемые мероприятия  Белохолуницкого городского поселения.

| № п\п | Наименование планируемых для размещения объектов местного значения | Местоположение объекта | Основные характеристики | Последовательность выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Регионального значения |
| газоснабжение |
| 1 | Строительство газопровода-отвода до ГРС «Белая Холуница с сооружением ГРС «Белая Холуница» в г. Белая Холуница. | Белохолуницкое городское поселение | Охранная зона от 50м до 100м | 2017 - 2030 г.г. (сроки реализации определяются инвестиционной программой ПАО "Газпром") |
| Местного значения |
| 1 | Перевод земельного участка из земель категории земли запаса в земли населенных пунктов | Юго-восточная часть г. Белая Холуницы, ЗУ с кадастровым номером 43:03:350501:872 | Жилые зоны Для индивидуального жилищного строительства (код 2,1) | В течение проектируемого периода |
| 2 | Перевод земельного участка из земель категории запас в земли промышленности | В 08.км южнее г. Белая Холуница, в 0.53 км севернее д. Пасегово 43:03:350501:866 | Кладбище Зона специального назначения Ритуальная деятельность (код 12,1) СЗЗ – 300 м | В течение проектируемого периода |
| 3 | Перевод земельного участка из земель категории сельскохозяйственного назначения в земли промышленности | ур. Пушкари в 0.45 км южнее д. Пасегово | Разработка минерально-сырьевых ресурсов (песчано-гравийная смесь) Недропользование (код 6,1) | В течение проектируемого периода |
| 4 | Перевод земельного участка из земель категории запас в земли промышленности | 43:03:460703:10 Напротив д. Никоны | Обслуживание автотранспорта (код 4,9) | В течение проектируемого периода |
| 5 | Перевод земельного участка из категории промышленности в земли населенных пунктов | 43:03:350501:770 . Федосята | Общественно-деловая зона Магазины (код 4,4) | В течение проектируемого периода |
| 6 | Водопроводные сети | г. Белая Холуница д. Федосята д. Великое Поле д. Пасегово |  | Реконструкция (в соответствии со схемой водоснабжения и водоотведения Белохолуницкого городского поселения) |
| 7 | Канализационные сети | г. Белая Холуница |  |  |
| 8 | Реконструкция котельной № 9 с заменой оборудования | д. Великое Поле |  | реконструкция |
| 8 | Создание рекреационной зоны (зоны отдыха) у пруда г. Белая Холуница |
| 9. | Организация зон санитарной охраны в составе трех поясов для источников хозяйственно-питьевого водоснабжения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» |
| 10 | Проведение ежегодного профилактического ремонта артезианских скважин |
| 11 | Обустройство площадок для сбора мусора |
| 12 | Разработка проекта установления расчетной санитарно-защитной зоны для действующего кладбища традиционного захоронения граждан |
| 13 | Строительство объекта по переработке мусора |
| 14 | Введение ограничений посещения леса, запрещение разведения костров в лесу в пожароопасный период |
| 15 | Установка аншлагов, устройство мест отдыха в рекреационных зонах |
| 16 | Определение мест размещения пожарных водоемов |

Иные мероприятия:

- 1. На основании  постановления главы Белохолуницкого городского поселения Белохолуницкого района Кировской области № 3 от 09.08.2018г. «О подготовке проекта по внесению изменений в генеральный план муниципального образования Белохолуницкое городское поселение Белохолуницкого района Кировской области»,  в соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации внесены изменения в Генеральный план муниципального образования Белохолуницкое городское поселение Белохолуницкого района Кировской области, утвержденный решением Белохолуницкой городской Думы от 22.12.2009г. № 183, путём включения земельного участка с кадастровым номером 43:03:460702:226 в границы населённого пункта д. Шитово Белохолуницкого района.

- Мероприятие по включению земельного участка с кадастровым номером 43:03:460702:226 в границы населенного пункта д. Шитово планируется в целях осуществления жилой застройки на территории Белохолуницкого городского поселения с присвоением соответствующей функциональной зоны и зафиксировано в таблице 1.

таблица 1

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Площадь, га | Функциональное назначение зоны / Категория земель до внесения изменений в генеральный план | Функциональное назначение зоны / Категория земель после внесения изменений в генеральный план | Владелец земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 43:03:460702:226 | 2,1998 | Зона сельскохозяйственного использования / Земли сельскохозяйственного назначения | Жилые зоны / Земли населённых пунктов | Осетров А.В. |

Земельный участок 43:03:460702:226 связан с территорией населенного пункта д. Шитово асфальтированной дорогой Б. Холуница – Нагорск (1,5 км) и грунтовой дорогой (0,5 км).

После утверждения проекта внесения изменений в генеральный план будет разработан проект межевания территории, предусматривающий формирование отдельных земельных участков в соответствии с требованиями законодательства, требованиями градостроительных регламентов, установленных Правилами землепользования и застройки Белохолуницкого городского поселения. Все мероприятия будут проведены с привлечением внебюджетных средств (Осетров А.В.).

Мероприятия по обеспечению образованных земельных участков транспортной и инженерной инфраструктурой будут проведены с привлечением внебюджетных средств (Осетров А.В.), а именно: обеспечение транспортной доступности - в отношении грунтовой планируется устройство щебёночного покрытия, обеспечение водоснабжением - индивидуальная скважина, обеспечение водоотведения - герметичные септики заводского изготовления (с откачкой и перевозкой образующихся стоков на городские очистные сооружения, возведение локальных очистных сооружений (проектное решение)), обеспечения электроснабжением – монтаж линии электропередачи в соответствии с предоставленными техническими условиями ресурсоснабжающей организации.

Изменение функциональной зоны земельного участка отображено в графической части проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования Белохолуницкое городское поселение Белохолуницкого района Кировской области, а именно на карте границ населённых пунктов, функциональных зон и планируемых объектов капитального строительства регионального и местного значения.

- 2. На основании  постановления главы Белохолуницкого городского поселения Белохолуницкого района Кировской области № 7-П от 03.07.2020г.,  в соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Градостроительным кодексом Российской Федерации внесены изменения в Генеральный план муниципального образования Белохолуницкое городское поселение Белохолуницкого района Кировской области.

- Изменение функциональной зоны и категории земли на территории Белохолуницкого городского поселения приведены в таблице 1

таблица 1

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Площадь, га | Функциональное назначение зоны/ категория земель | Функциональное назначение зоны после внесения изменений в генеральный план// Категория земель | Вид разрешённого использования земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 43:03:350501:227 | 19,1469 | Зона сельскохозяйственного использования/ земли сельскохозяйственного назначения | Производственная зона Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения | Строительная промышленность код (6.6) Склады код (6.9) |

1) Земельный участок 43:03:350501:227 в 1,5 км от д. Пасегово связан с г. Белая Холуница автомобильной дорогой с твёрдым покрытием. Параллельно дороге тянется линия электропередач 110 КВ. Планируется строительство  объектов деревообработки 3 класса опасности с ориентировочной санитарно – защитной зоной 300 м

2) На карты генерального плана нанесены границы 1% затопления, сильного, умеренного и слабого подтопления от р. Белая Холуница.

Указанные  изменения отображены в графической части Генерального плана муниципального образования Белохолуницкое городское поселение Белохолуницкого района Кировской области, а именно в карте границ населённых пунктов,  функциональных зон и планируемых объектов капитального строительства регионального и местного значений.

3  На основании  постановления администрации  Белохолуницкого городского поселения Белохолуницкого района Кировской области от 28.02.2022 № 64-П «О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования Белохолуницкое городское поселение Белохолуницкого района Кировской области»,  в соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Градостроительным кодексом Российской Федерации предусмотрены изменения в Генеральный план муниципального образования Белохолуницкое городское поселение Белохолуницкого района Кировской области:

- Изменение функциональной зоны и категории земли на территории Белохолуницкого городского поселения приведены в таблице 1

таблица 1

| № п/п | Местоположение планируемого земельного участка | Функциональное назначение зоны/ категория земель до внесения изменений в генеральный план | Функциональное назначение зоны после внесения изменений в генеральный план// Категория земель | Вид разрешённого использования земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | северо-западнее кадастровых кварталов 43:03:460402 и 43:03:460603 | Иная зона/ земли запаса | Зона сельскохозяйственного использования/ земли сельскохозяйственного назначения | Сельскохозяйственное использование |

Указанные  изменения отображены в графической части Генерального плана муниципального образования Белохолуницкое городское поселение Белохолуницкого района Кировской области, а именно в карте границ населённых пунктов,  функциональных зон и планируемых объектов капитального строительства регионального и местного значений, схеме границ зон с особыми условиями использованиями территории и территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, границ зон инженерной, транспортной инфраструктур и планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения.

4  На основании  постановления администрации  Белохолуницкого городского поселения Белохолуницкого района Кировской области от 28.02.2022 № 64-П «О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования Белохолуницкое городское поселение Белохолуницкого района Кировской области»,  в соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Градостроительным кодексом Российской Федерации предусмотрены изменения в Генеральный план муниципального образования Белохолуницкое городское поселение Белохолуницкого района Кировской области:

- Изменение функциональной зоны и категории земли на территории Белохолуницкого городского поселения приведены в таблице 1

таблица 1

| № п/п | Местоположение планируемого земельного участка | Площадь земельного участка, га | Функциональное назначение зоны/ категория земель до внесения изменений в генеральный план | Функциональное назначение зоны после внесения изменений в генеральный план// Категория земель | Вид разрешённого использования земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | у д. Травное 43:03:350501:200 | 2,1403 | Зона коллективных садов и огородов Земли сельскохозяйственного назначения | Зона земель особо охраняемых территорий и объектов | Отдых (рекреация) (код 5.0) |

Указанные  изменения отображены в графической части Генерального плана муниципального образования Белохолуницкое городское поселение Белохолуницкого района Кировской области, а именно в карте границ населённых пунктов,  функциональных зон и планируемых объектов капитального строительства регионального и местного значений, схеме границ зон с особыми условиями использованиями территории и территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, границ зон инженерной, транспортной инфраструктур и планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения.

5  На основании  постановления администрации  Белохолуницкого городского поселения Белохолуницкого района Кировской области от 14.11.2023 № 313-П «О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования Белохолуницкое городское поселение Белохолуницкого района Кировской области»,  в соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Градостроительным кодексом Российской Федерации предусмотрены изменения в Генеральный план муниципального образования Белохолуницкое городское поселение Белохолуницкого района Кировской области:

- Изменение категории земель и функциональной зоны на территории Белохолуницкого городского поселения приведены в таблице 1

таблица 1

| № п/п | Местоположение планируемого земельного участка | Площадь земельного участка, га | Функциональное назначение зоны/ категория земель до внесения изменений в генеральный план | Функциональное назначение зоны после внесения изменений в генеральный план// Категория земель | Вид разрешённого использования земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | г.Белая Холуница | 1, 3078 | Зона земель особо охраняемых территорий и объектов, Земли особо охраняемых территорий и земеот | Жилая зона, земли населенных пунктов | Для индивидуального жилищного строительства (2.1), земли (земельные участки общего пользования (код 12.0) |

Указанные  изменения отображены в графической части Генерального плана муниципального образования Белохолуницкое городское поселение Белохолуницкого района Кировской области, а именно в карте границ населённых пунктов,  функциональных зон и планируемых объектов капитального строительства регионального и местного значений, схеме границ зон с особыми условиями использованиями территории и территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, границ зон инженерной, транспортной инфраструктур и планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения.

- Строительство спортивного комплекса с бассейном в г. Белая Холуница Кировской области (УЦОК):

| Наименование мероприятия | Местоположение объекта | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| Строительство спортивного комплекса с бассейном в г. Белая Холуница Кировской области (УЦОК) | Кировская обл, р-н Белохолуницкий, г Белая Холуница. Кадастровый номер земельного участка 43:03:350501:293 43:03:350501:292 | 2024-2027 |